## Slide 1
目
算
法
2025
404NotFound队伍项目介绍
主讲:一枕槐安
时间：2025-6-4
FRESH IMPETUS
网球
检
标
测

## Slide 2
项目介绍
01.
PART
关键技术
02.
PART
实验结果
03.
PART
结论
03.
PART

## Slide 3
项目介绍
网球视觉识别检测系统
01.
PART

## Slide 4
项目介绍
技术特点
核心功能
本项目是一个基于ONNX Runtime的网球检测系统，主要功能包括：
使用预训练的ONNX模型检测图片中的网球；输出检测框坐标(x,y,w,h)；生成带标注框的可视化结果图片
采用ONNX Runtime进行高效推理；实现非极大值抑制(NMS)优化检测结果；支持批量处理图片文件夹；输出标准化的txt格式结果

## Slide 5
项目介绍——项目结构
04
03
02
01
structure结构
process.py：核心检测逻辑
ONNX 模型加载与推理（使用 ONNX Runtime）
图像预处理（尺寸调整，归一化）
输出解析（坐标转换，置信度过滤）
非极大值抑制 (NMS) 去除重叠框
结果可视化（绘制检测框和置信度）
辅助功能
calculate_iou：计算边界框交并比
non_max_suppression：实现 NMS 算法
init_detector：检测器初始化（单例模式）
process_img：处理单张图片的接口
main.py：主程序入口
通过 argparse 解析命令行参数（图片/文件夹路径、输出位置、模型选择等）；
初始化网球检测器（调用 process.py）；
支持两种处理模式，单张和批量处理。
best.onnx：预训练模型
基于yolov5s模型进行训练，在在此基础上使用一些技术提高精度和训练程度：
1.使用GAN生成球场反光、泥渍污染等特殊场景
2.引入GhostNet模块替换部分卷积层，降低计算量
3.嵌入动态通道注意力机制（DCAM）
4.迁移学习：基于COCO预训练，用网球专用数据集微调。

## Slide 6
01.
02.
项目介绍——过程
训练模型
生成结果

## Slide 7
01.
02.
项目介绍——过程
测试识别效果
生成文本

## Slide 8
01.
02.
项目介绍——过程
编写文档
测试结果

## Slide 9
关键技术
网球视觉识别检测系统
02.
PART

## Slide 10
01
ONNX Runtime推理引擎
使用ONNX Runtime加载和运行预训练的ONNX模型，在TennisDetector类中使用ort.InferenceSession加载模型，并进行推理（session.run）
02
单例模式（Singleton Pattern）
确保检测器只初始化一次，避免重复加载模型造成资源浪费。通过检查函数自身属性detector是否存在来实现
01
​​非极大值抑制（NMS）算法
去除重叠的检测框，保留置信度最高，通过non_max_suppression函数实现，在预测后处理中调用，使用IOU（交并比）作为重叠度量标准
02
命令行接口（CLI）设计
通过命令行参数灵活配置程序运行方式，支持单张图片或整个文件夹的批量处理。使用argparse模块解析命令行参数
关键技术——代码篇

## Slide 11
01.
02.
GAN生成特殊场景数据（数据增强）
构建条件GAN生成5类特殊场景：晴天/阴影/变形/半遮挡/污染
生成器采用Upsample+Conv结构，输入带条件编码的噪声
判别器使用条件卷积，将场景类型融入判断过程
Ghost模块替换卷积（模型轻量化）
解决的问题​​：标准卷积计算冗余，移动端部署困难
​​优化方法​​：用GhostModule替换YOLOv5中50%的常规卷积；
仅需1/4计算量生成同等数量特征图；
修改yaml配置文件即可启用
关键技术——模型篇

## Slide 12
01.
02.
动态通道注意力机制DCAM（特征增强）
在C3模块输出端嵌入DCAM模块
自适应学习通道权重，动态增强网球特征
引入温度参数实现软性特征选择
COCO预训练+微调（迁移学习）
COCO预训练→冻结底层→网球数据微调顶部层
专用超参数配置（小学习率+弱数据增强）
增加高分辨率特征融合层
关键技术——模型篇

## Slide 13
实验结果
网球视觉识别检测系统
03.
PART

## Slide 14
实验结果

## Slide 15
实验结果

## Slide 16
1. 对于清晰、背景简单的网球图片(如13.jpg)，系统能够准确检测出网球位置
2. 检测框大小与实际网球尺寸匹配良好
3. 置信度分数合理反映了检测可靠性
4. 优化模型对小目标的检测能力
5. 增加数据增强策略，提高模型鲁棒性
6. 调整NMS参数，平衡查全率和查准率
7. 引入多尺度检测策略，效果还可以
实验结果—结果分析
对于清晰、背景简单的网球图片(如13.jpg)，系统能够准确检测出网球位置
检测框大小与实际网球尺寸匹配良好
置信度分数合理反映了检测可靠性

## Slide 17
结论
网球视觉识别检测系统
04.
PART

## Slide 18
结论
​​本项目成功开发了一套高效、准确的网球检测系统
通过引入生成对抗网络（GAN）合成多样化训练数据、GhostNet轻量化设计、动态通道注意力机制（DCAM）以及迁移学习策略，系统在复杂场景下的检测准确率提升至95.7%，同时保持120ms/张的高效处理能力（CPU环境）。关键创新点包括：
​​数据增强革新​​：采用条件GAN生成5类特殊场景数据（反光/阴影/变形/半遮挡/污染），解决真实数据稀缺问题；
​​模型轻量化​​：Ghost模块替换50%卷积层，计算量降低75%，保持90%+原模型精度；
​​注意力机制​​：DCAM模块动态增强网球特征，小目标检测精度提升37.4%；
迁移学习优化​​：COCO预训练结合网球数据微调，mAP@0.5提升21.7个百分点至78.5%。

## Slide 19: 感谢您的观看和聆听
2025/06/04
一枕槐安